## Slide 1: SilniČní DOPROVODNÁ VEGETACE Ing. František Weisbauer - ekolog SÚSPk Doubravice 98, Pardubice frantisek.weisbauer@suspk.cz; 724 162 195
3. – 4.11. 2021 Hotel Skalský dvůr u Bytřice n.P.

## Slide 2: Doprovodná zeleň komunikací – stromořadí
Význam stromořadí podél komunikací – v našem případě silnic
historický
estetický – krajinotvorný
stín a zlepšení mikroklimatu – důležité zejména u silnic využívaných jako cyklotrasy
součást opatření na ochranu půdy proti vodní a větrné erozi
účinná ochrana proti návějím v zimním období, často přímo i vymezení silnice v zavátém terénu
biotopy drobných živočichů, zejména hmyzu (včetně chráněných druhů), ptáků a drobných obratlovců
silniční stromořadí jsou často jedinou souvislou dřevinnou zelení, přerušující hony zemědělské půdy v intenzivně zemědělsky využívaných oblastech
X argumenty proti zřizování a obnově stromořadí
bezpečnost silničního provozu – následky střetů se stromem při autonehodě
zvýšené náklady na údržbu komunikací (náklady na ošetřování stromů, ztížená údržba silničních příkopů, poškozování vozovky kořeny stromů)

## Slide 3: Současná právní úprava upravující zřizování stromořadí
Zákon 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
§ 15 Silniční vegetace
(1) Silniční vegetace na silničních pomocných pozemcích a na jiných vhodných pozemcích tvořících součást dálnice, silnice nebo místní komunikace nesmí ohrožovat bezpečnost užití pozemní komunikace nebo neúměrně ztěžovat použití těchto pozemků k účelům údržby těchto komunikací nebo neúměrně ztěžovat obhospodařování sousedních pozemků.
§ 29 Pevné překážky
(1) Na vozovkách, dopravních ostrůvcích a krajnicích dálnice, silnice a místní komunikace mohou být umístěny pouze dopravní značky a zařízení 2) kromě zábradlí, zrcadel a hlásek; ostatní předměty tvoří pevnou překážku.
(5) Tvoří-li pevnou překážku strom, postupuje se podle ustanovení § 15.

## Slide 4
ČSN 73 6101 Projektování silnic a dálnic.

## Slide 5
Zákon 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012 v platném znění (Občanský zákoník)
Omezuje výsadbu stromů při hranici pozemků
§ 1017
Má-li pro to vlastník pozemku rozumný důvod, může požadovat, aby se soused zdržel sázení stromů v těsné blízkosti společné hranice pozemků, a vysadil-li je nebo nechal-li je vzrůst, aby je odstranil. Nestanoví-li jiný právní předpis nebo neplyne-li z místních zvyklostí něco jiného, platí pro stromy dorůstající obvykle výšky přesahující 3 m jako přípustná vzdálenost od společné hranice pozemků 3 m a pro ostatní stromy 1,5 m.

## Slide 6
Zákon 114/92 Sb. ze dne 19. února 1992 v platném znění (zákon o ochraně přírody)
§ 7
Ochrana dřevin
(1) Dřeviny jsou chráněny podle tohoto ustanovení před poškozováním a ničením, pokud se na ně nevztahuje ochrana přísnější (§ 46 a 48) nebo ochrana podle zvláštních předpisů.5)
(2) Péče o dřeviny, zejména jejich ošetřování a udržování je povinností vlastníků. Při výskytu nákazy dřevin epidemickými či jinými jejich vážnými chorobami, může orgán ochrany přírody uložit vlastníkům provedení nezbytných zásahů, včetně pokácení dřevin.

## Slide 7
Zákon 114/92 Sb. ze dne 19. února 1992 v platném znění (zákon o ochraně přírody)
§ 8
Povolení ke kácení dřevin
(1) Ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody, není-li dále stanoveno jinak. Povolení lze vydat ze závažných důvodů po vyhodnocení funkčního a estetického významu dřevin. Povolení ke kácení dřevin na silničních pozemcích může orgán ochrany přírody vydat jen po dohodě se silničním správním úřadem 6).
(2) Povolení není třeba ke kácení dřevin z důvodů pěstebních, to je za účelem obnovy porostů nebo při provádění výchovné probírky porostů, při údržbě břehových porostů prováděné při správě vodních toků, k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení elektrizační a plynárenské soustavy prováděném při provozování těchto soustav 6b), k odstraňování dřevin v ochranném pásmu zařízení pro rozvod tepelné energie prováděném při provozování těchto zařízení, k odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze a z důvodů zdravotních, není-li v tomto zákoně stanoveno jinak. Kácení z těchto důvodů musí být oznámeno písemně nejméně 15 dnů předem orgánu ochrany přírody, který je může pozastavit, omezit nebo zakázat, pokud odporuje požadavkům na ochranu dřevin; v případě odstraňování dřevin za účelem zajištění provozuschopnosti železniční dráhy nebo zajištění plynulé a bezpečné drážní dopravy na této dráze tak může učinit jen na základě závazného stanoviska drážního správního úřadu.
(3) Povolení není třeba ke kácení dřevin se stanovenou velikostí, popřípadě jinou charakteristikou. Tuto velikost, popřípadě jinou charakteristiku stanoví Ministerstvo životního prostředí obecně závazným právním předpisem.
(4) Povolení není třeba ke kácení dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bezprostředně ohrožen život či zdraví nebo hrozí-li škoda značného rozsahu. Ten, kdo za těchto podmínek provede kácení, oznámí je orgánu ochrany přírody do 15 dnů od provedení kácení.

## Slide 8
Zákon 114/92 Sb. ze dne 19. února 1992 v platném znění (zákon o ochraně přírody)
(6) Ke kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí je nezbytné závazné stanovisko orgánu ochrany přírody. Toto závazné stanovisko vydává orgán ochrany přírody příslušný k povolení kácení dřevin. Povolení kácení dřevin, včetně uložení přiměřené náhradní výsadby, je-li v závazném stanovisku orgánu ochrany přírody stanovena, vydává stavební úřad a je součástí výrokové části rozhodnutí v územním řízení, v územním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí, ve společném územním a stavebním řízení nebo společném územním a stavebním řízení s posouzením vlivů na životní prostředí. Odstavce 1 až 5 a § 9 se použijí pro kácení dřevin pro účely stavebního záměru povolovaného v řízeních podle věty první obdobně.

## Slide 9
Zákon 114/92 Sb. ze dne 19. února 1992 v platném znění (zákon o ochraně přírody)
§ 9
Náhradní výsadba a odvody
(1) Orgán ochrany přírody může ve svém rozhodnutí o povolení kácení dřevin uložit žadateli přiměřenou náhradní výsadbu ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin. Současně může uložit následnou péči o dřeviny po nezbytně nutnou dobu, nejvýše však na dobu pěti let.
189/2013 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva životního prostředí ze dne 27. června 2013 v platném znění
§ 4
Náležitosti žádosti o povolení kácení dřevin a o závazné stanovisko ke kácení dřevin a náležitosti oznámení o kácení dřevin
(2) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 2 a odst. 4 zákona) musí ….
e) v případě kácení dřevin podle § 8 odst. 4 zákona doložení skutečností nasvědčujících tomu, že byly splněny podmínky pro tento postup.
(3) Oznámení o kácení dřevin (§ 8 odst. 4 zákona), které bylo provedeno složkami integrovaného záchranného systému z rozhodnutí velitele zásahu při záchranných nebo likvidačních pracích anebo při ochraně obyvatelstva, obsahuje označení místa, kde se dřeviny nacházely (katastrální území a číslo parcely nebo adresu) a jejich množství a druh, popřípadě rod.

## Slide 10
Standardy péče o přírodu a krajinu
vydané Agenturou ochrany přírody a krajiny České Republiky (https://standardy.nature.cz/seznam-standardu/ )
SPPK A02 010 Peče o dřeviny kolem veřejne dopravni infrastruktury
Ve znění schváleném 18.3.2020
4.3.2.5 U dálnic a silnic pro motorová vozidla je třeba plně respektovat minimalni
doporučené odstupové vzdálenosti dřevin pro tyto komunikace dle ČSN 73 6101
(viz Příloha č. 1).
4.3.2.6 U silnic I., II. a III. třídy je v odůvodněných případech a při nízké intenzitě
provozu možné snížit vzdálenost výsadby v souladu s ČSN 73 6101 (viz Příloha č.
1) až na polovinu. Je nutné zajištěni trvalé funkčnosti odvodňovacích opatřeni
(příkopů).
5.2.8 Instalace bezpečnostních vazeb probíhá s respektováním SPPK A02 004
Bezpečnostni vazby a ostatni stabilizačni systemy.
5.2.9 Stabilizace stromů pomoci technických prostředků (bezpečnostních vazeb) probíhá pouze ve výjimečných opodstatněných případech, kdy nelze odpovídající stabilizaci zajistit řezem a kdy není možné provést odstraněni stromu.

## Slide 11: Omezující faktory pro zřizování a obnovu stromořadí
Faktory technického rázu pro zřizování nových výsadeb a obnovu stávajících stromořadí
nedostatečná šířka silničního pozemku
přítomnost inženýrských sítí
Ostatní omezující faktory
limitované finanční prostředky na údržbu a obnovu stromořadí
negativní důsledky střetu zájmů mezi institucemi ochrany přírody a realizací nutné údržby doprovodné zeleně komunikací (nadměrné preferování zájmů ochrany přírody nad nutností zajistit provozní bezpečnost stromu při ošetřování stromů a nad nutností zajistit průjezdní profily a provádět údržbu silničních příkopů) – tyto střety a následné postihy ze strany orgánů ochrany přírody často vedou správce komunikací k úvahám o celkovém omezování doprovodné silniční zeleně

## Slide 12: Šířka silničního pozemku
Šířka silničního pozemku je v současné době zásadní faktor omezující zakládání nových stromořadí i obnovu stávajících stromořadí.
Právní úprava x stávající stav:
při dodržování všech platných předpisů a norem je minimální vzdálenost pevné překážky, tj. stromu, od okraje vozovky v závislosti na konfiguraci terénu 4,5 - 5 m
další omezení představuje občanský zákoník (výsadba min. 3 m od okraje parcely)
celkově by tedy, při dodržení všech zákonů a norem, měl být pro výsadbu stromů k dispozici pozemek o šířce min. 8 m od okraje vozovky
silniční pozemky však běžně končí 2 - 3 m od vnějšího okraje vozovky, větší šířka pozemků je zejména u silnic nižších tříd zcela výjimečná
stávající stromořadí jsou vysázena obvykle ve vzdálenosti 1,5 - 3 m od okraje vozovky
Nabízí se otázka, jaká je ve skutečnosti nutná minimální vzdálenost stromořadí od okraje vozovky.

## Slide 13
Faktory ovlivňující minimální vzdálenost výsadby od vozovky:
zajištění odvodnění vozovky (silniční příkop potřebného profilu)
omezení poškozování vozovky kořeny stromů
v některých případech rezerva na možné rozšíření vozovky v budoucnu
problematika bezpečné vzdálenosti pevné překážky
- přesné určení bezpečné vzdálenosti pevné překážky je diskutabilní, některé výzkumy tvrdí, že doprovodná zeleň naopak snižuje nehodovost v absolutním měřítku (holé rovné úseky silnic vedou k podvědomému zvyšování rychlosti a snižování pozornosti řidiče, popř. k únavě řidiče a tím vedou k jiným typům vážných dopravních nehod – nebezpečné předjíždění, nehody zapříčiněné mikrospánkem apod.)
- další výzkumy potvrzují, že skutečně „bezpečnou vzdálenost“ pro střet s pevnou překážkou nelze určit, jelikož závisí na mnoha okolnostech (rychlost jízdy, stav vozovky, profil silničního příkopu...)
- příčinou nehody není v naprosté většině případů strom, ale nebezpečná jízda
- tzv. normová vzdálenost by proto měla být pouze orientačním vodítkem (podle konkrétní situace může být za bezpečnou považována vzdálenost nižší i vyšší), sama o sobě by neměla být důvodem k likvidaci stávajících stromořadí ani faktorem bránícím obnově existujících stromořadí
Vhodná minimální vzdálenost stromořadí od vozovky by měla vycházet z konkrétního posouzení každé silnice (komunikace) a nikoli ze striktní aplikace předpisů a norem.

## Slide 14
Nedostatečná šířka silničních pozemků a její řešení:
Současná šířka silničních pozemků v mnoha případech neumožňuje ani základní řešení nejpalčivějších technických problémů, spojených s existencí stromořadí (odvodnění vozovky dostatečně profilovaným příkopem, poškozování vozovky kořeny stromů …), možná řešení:
výkupy pozemků
směny pozemků
získání pozemků v rámci komplexní pozemkové úpravy (lze pouze tam, kde dosud tato úprava neproběhla)
výsadba stromů podél silnice na cizích pozemcích se souhlasem vlastníka – jen zcela výjimečně, a to v odůvodněných případech
Tam, kde pozemek umožňuje vhodná technická řešení uvedených problémů a přesto chybí potřebná šířka silničního pozemku dle zákonů a norem, přichází v úvahu:
jednání se silničním správním úřadem a Policií ČR o snížení normové vzdálenosti pevné překážky na konkrétní silnici nebo její části
jednání s vlastníkem sousedního pozemku o snížení minimální vzdálenosti dle občanského zákoníku

## Slide 15: Finanční prostředky na obnovu a údržbu stromořadí v SÚSPK
silniční stromořadí jsou v naprosté většině udržována z prostředků SÚSPk
rozpočtové prostředky SÚSPk nemají účelově určenou část na údržbu zeleně, ošetřování stromů a obnovu stromořadí, ale jsou hrazeny v rámci celkového rozpočtu, často jen jako „zbytek“ nevyčerpaných prostředků zimní údržby apod.
SÚSPk nedisponuje dostatkem vlastního kvalifikovaného personálu na zakládání a údržbu zeleně nebo dostatečnou personální kapacitou na systémovou odbornou organizaci výběrových řízení, zaměřených na kvalifikovaně prováděné ošetřování a zakládání zeleně dodavatelským způsobem
k obnově stromořadí byly v posledních cca15 letech využity dotační prostředky z Regionálních operačních programů a Operačního programu životní prostředí
aktuálně vypisované dotační tituly Ministerstva životního prostředí výrazně preferují zájmy ochrany přírody a krajiny nad ostatními celospolečenskými zájmy. Specifickým požadavkům na revitalizaci silniční zeleně vyhovují jen částečně nebo vůbec. Prioritou je zakládání zcela nové zeleně před obnovou stávajících dožívajících výsadeb, důraz na preferenci podpory biodiverzity nad jinými funkcemi zeleně, neexistují dotace zaměřené pouze na ošetřování stromů
ostatní dotační tituly (z rezortu dopravy) zaměřené např. na modernizaci silnic řeší zeleň jen okrajově, bohužel často bez systémového přístupu k dané problematice

## Slide 16: Studie revitalizace doprovodné vegetace silnic Kralicko a Žamberecko
Modelové území pro studii revitalizace doprovodné zeleně silnic II. a III. třídy

## Slide 17: Základní informace o řešeném území
Celková délka řešených silnic 160,1 km
z toho dle průjezdních úseků
  77,2 km v zastavěném území obcí
  82,9 km v nezastavěném území obcí
  z toho dle třídy silnice
  47,5 km silnic II. třídy
  112,6 km silnic III. třídy
  Doprovodnou zeleň komunikací v řešeném území tvoří cca 6 400 ks stromů
z toho
  1 700 ks stromů je mladých (do 15 let po výsadbě)
  1 980 ks stromů je dospívajících
  2 720 ks stromů je dospělých
  z toho
  2 575 ks stromů roste v krajnici nebo v její bezprostřední blízkosti

## Slide 18: Charakteristika území z pohledu krajinných hodnot
členitý reliéf podhorské oblasti
relativně zachovalá historická kulturní krajina
významný podíl ploch důležitých z hlediska zájmů ochrany přírody a krajiny (okraj chráněné krajinné oblasti Orlické hory, ptačí oblasti, přírodní parky, maloplošná chráněná území, památné stromy jako součást doprovodné zeleně komunikací)
doprovodná zeleň komunikací je nedílnou součástí krajinného rázu, stromořadí nebo jejich zbytky provázejí úplně všechny silnice v řešeném území, delší úseky těchto silnic zcela bez stromořadí jsou výjimečné, nacházejí se při nich vždy alespoň jednotlivé stromy
velká část stromořadí přechází plynule mezi zastavěným a nezastavěným územím, stromořadí jsou součástí krajiny a také dotvářejí ráz obcí
region je turisticky atraktivní, významná část silnic je součástí značených cyklotras i pěších turistických tras, stromořadí tyto trasy činí turisticky přitažlivými (stín, celková malebnost)

## Slide 19: Charakteristika stromořadí v řešeném území
stromořadí jsou tvořena převážně domácími druhy neovocných dřevin (javor mléč i klen, lípa, jasan), ovocná stromořadí se téměř nevyskytují
významná část stromořadí starých, mohutných stromů roste v krajnicích nebo ve vzdálenosti do 1 m od nich (v krajnici nebo její blízkosti roste cca 40% všech evidovaných stromů, z nichž naprostá většina jsou stromy dospělé)
v rámci operačních programů již začala částečná obnova stromořadí v řešeném území
obnova spočívala ve skácení nebezpečných stromů, ošetřování stávajících cenných stromů a dosadbách mezer ve stávajících stromořadích, popř. úplné obnově stávajících stromořadí a vzniku nových stromořadí
revitalizace stromořadí v uplynulých cca15 letech byla umožněna především větší benevolencí při dodržování bezpečných vzdáleností od krajnice a současně se uskutečnila před platností nového občanského zákoníku, stromy jsou tudíž vysázeny těsně při okrajích silničních pozemků a ve vzdálenosti zpravidla menší než doporučuje norma ČSN 73 6101.
aktuálně vyžadované striktní dodržování všech právních úprav a norem, zvyšujících se požadavků nezbytné šířky pozemků pro výsadbu stromořadí, pokračování obnovy stromořadí v zásadě zastavilo.

## Slide 20: Stromořadí a krajinný ráz: Orličky  Čenkovice

## Slide 21: Stromořadí a krajinný ráz: Klášterec nad Orlicí – České Petrovice

## Slide 22: Stromořadí a krajinný ráz: Králíky – Horní Lipka

## Slide 23: Stromy a stromořadí uvnitř zastavěného území obcí
Stromy v průjezdních úsecích obcí
nebyly až do roku 2015 součástí ani příslušenstvím silnice - kácení, ošetřování a dosadby těchto stromů a stromořadí prováděly (resp. měly provádět) zpravidla obce - bez ohledu na vlastnictví pozemku se stromy
se změnou právní úpravy - silničního zákona k 31. 12. 2015 se stává vlastníkem zeleně výhradně vlastník pozemku na němž zeleň - vegetace roste (v souladu s občanským zákoníkem). Do povinností správy silnic přibyla údržba jednotlivých stromů a stromořadí doprovázejících silnici i v tzv. průjezdních úsecích silnic
i po změně zákonné úpravy veškerá péče o tyto stromy a stromořadí nadále probíhá (měla by probíhat) v úzké součinnosti s obcemi, koncepce zachování a obnovy těchto stromořadí vychází především z požadavků obcí, stromořadí jsou nedílnou součástí veřejného prostoru uvnitř obce
SÚSPk v současnosti provádí podrobnou inventarizaci této zeleně, k dnešnímu dni je v řešeném regionu inventarizováno 80 % průjezdních úseků silnic. V rámci celé SÚSPK je detailně evidováno cca 10 tis. ks stromů v průjezdních úsecích silnic. Detailní evidence obsahuje tyto údaje: druh stromu, průměr a obvod stromu, fotografie, zákres do mapy

## Slide 24: Ukázka pasportu

## Slide 25: Stromořadí vně zastavěného území obcí
mají rozhodující vliv na zachování krajinného rázu
koncepce zachování a obnovy těchto stromořadí leží plně na SÚSPk
na tato stromořadí byly cíleny dotační prostředky z Operačního programu životní prostředí v dotačním období 2010-2015 (Líšnice – Pastviny a Heřmanice – Prostřední Lipka) a SFDI (Králíky – Červený Potok)
další úseky (Pastviny – Mladkov- Lichkov, Dolní Lipka – Prostřední Lipka, Horní Lipka – Dolní Morava, Klášterec nad Orlicí – České Petrovice, Mladkov - České Petrovice – Zemská brána) byly řešeny v rámci ROP, stromořadí z tohoto operačního programu částečně zasahovala i do zastavěného území obcí

## Slide 26
Nově založená nebo obnovená stromořadí v rámci jednotlivých dotačních titulů
Legenda:
ROP, SFDI
OPŽP I
OPŽP III

## Slide 27: Stromy a stromořadí v krajnici
Stromy umístěné v krajnici představují největší problém při obnově stromořadí, a to zejména z těchto důvodů:
narušují konstrukci vozovky
jakákoli oprava komunikace vždy znamená zásah do kořenů stromu a tím i narušení jeho provozní bezpečnosti
jsou nezpochybnitelnou pevnou překážkou i dle toho nejbenevolentnějšího výkladu silničního zákona
limitují rozšíření komunikace na normové šířkové parametry
x
zpravidla se jedná z estetického hlediska o krásné, malebné staré stromy, jejichž kácení vždy vyvolává silné negativní emoce veřejnosti
mnohé z těchto stromů jsou biotopem chráněných živočichů
plnohodnotná náhrada těchto stromů vzhledem k jejich věku i nezpochybnitelným historickým, dendrologickým a přírodně - krajinářským kvalitám je velmi obtížná

## Slide 28: Příklady starých, z estetického hlediska krásných stromořadí rostoucích v krajnici
Horní Lipka
Horní Lipka – za obcí směr Dolní Morava

## Slide 29: Příklady starých, z estetického hlediska krásných stromořadí rostoucích v krajnici
Mladkov – České Petrovice
Králíky – Horní Lipka

## Slide 30: Problémy stromořadí v krajnici
opakované poškození báze kmene při provozu na silnici (Kunvald – hranice kraje)
narušování a zvedání vozovky kořeny stromů (Kunvald – hranice kraje) – narušení příčné a podélné nivelity silnice

## Slide 31: Problémy stromořadí v krajnici
úzká silnice bez možnosti rozšíření (Horní Hedeč)
nebezpečný pád mohutného stromu včetně destrukce vozovky vývratem – kořenový systém stromu narušený při modernizaci silnice (Pastviny – Mladkov) – strom v rámci přípravy stavby „zachráněn“ ekoteroristy

## Slide 32: Příklady řešení nových výsadeb
České Petrovice – Zemská brána

## Slide 33: Příklady řešení nových výsadeb
Klášterec nad Orlicí – České Petrovice
České Petrovice - Mladkov

## Slide 34: Příklady řešení nových výsadeb
Mladkov - Lichkov
Heřmanice – Prostřední Lipka

## Slide 35
Děkuji vám za pozornost