## Slide 1
UKÁZKY NOVÉ TECHNIKY A METOD ZIMNÍ ÚDRŽBY
ING. PAVEL ŠUSTR
SKALSKÝ DVŮR
3.11.2021
Notes: UKÁZKY NOVÉ TECHNIKY PRO ZIMNÍ ÚDRŽBU
(Z POHLEDU ČLENA TECHNICKÉHO VÝBORU PIARC ZIMNÍ ÚDRŽBA
PŘIPRAVILI ŠUSTR A JÁ.)
Ukázky nové techniky a metod zimní údržby OPRAVENO 24.1.20 V 9:31
<číslo>

## Slide 2
- RŮZNÉ TVARY PLUHŮ A RADLIC PRO ŠIRŠÍ ZÁBĚR POVRCHU VOZOVKY
- PŘÍVĚSNÉ PLUHY, SYPAČE A ROZSTŘIKOVAČE KAPALNÝCH SMĚSÍ
- NOVÉ DRUHY KONTAKTNÍCH HRAN PLUHŮ
- AUTONOMNÍ ŘÍZENÍ VOZIDEL ZIMNÍ ÚDRŽBY
- MOBILNÍ SKLADY SYPKÝCH MATERIÁLŮ
OBSAH UKÁZEK :
Notes: DNES SI POVÍME O: 1,2,3,4,
<číslo>

## Slide 3
RŮZNÉ TVARY PLUHŮ A RADLIC PRO ŠIRŠÍ ZÁBĚR POVRCHU VOZOVKY
Notes: HORNÍ POLOVINA JSOU PLUHY JEDNOU RADLICÍ V PŘEDU
DOLNÍ POLOVINA PLUHY S PŘÍDAVNÝMI RADLICEMI , PO VĚTŠINOU BOČNÍ PROVEDENÍ
<číslo>

## Slide 4
DVOUDÍLNÁ TELESKOPICKÁ RADLICE OVLÁDANÁ Z KABINY ŘÍDIČE
ŠÍŘKA 4,25 M
Notes: <číslo>

## Slide 5
TŘÍDÍLNÁ TELESKOPICKÉ RADLICE
NASTAVITELNÁ TŘÍDÍLNÁ TELESKOPICKÁ RADLICÍ - ovládání z kabiny
Ʃ 13 M
MANUÁLNĚ NASTAVITELNÁ 3 DÍLNÁ RADLICE- provedení hobby
Ʃ 2,44-3,04 m
Notes: Bucher Municipal - Highway telescopic snow plough Bucher TE90X PŘEHRÁT https://www.google.com/search?q=bUCHER+PLOW&rlz=1C1EKKP_enCZ783CZ783&sxsrf=ACYBGNQXUF4YOeKAxMnoKE_MlxzhTurc4A:1578485708679&tbm=isch&source=iu&ictx=1&fir=_sLAISZnECQJoM%253A%252CfNfETYFvO-0DGM%252C_&vet=1&usg=AI4_-kTG1CAwiJ9o9lxQ9AEjoV7ZnHRmmA&sa=X&ved=2ahUKEwiCoMu__fPmAhUcA2MBHfBaDTcQ9QEwAXoECAQQBg#imgrc=_sLAISZnECQJoM:
POZOR NA ZKRESLENÍ Z DŮVODŮ ZOOMOVÁNÍ PRAVÉHO ZÁBĚRU.RÁZKU
Telescopic snow plough, suitable for clearing snow at high speed. It is made up of a fixe...
Expandable wings that extend at the touch of a button from 8 feet to 10 feet quickly and efficiently. (30,48 cm>>1 STOPA)
Fixed forward wings provide superior snow carrying and windrowing capabilities.
Designed for 3/4 ton & 1 ton trucks.
Equipped with SL3 L.E.D. Headlight System with up to 2x the light output compared to traditional halogen lights.
https://www.stonehamtruckequipment.com/product/boss-ext-straight-plow/
¨
<číslo>

## Slide 6
118,11 cm
ŠÍPOVÁ RADLICE S NASTAVITELNÝM ÚHLEM ZKOSENÍ
Notes: NASTAVENÍ SE PROVÁDÍ OPĚT Z KABINY ŘIDIČE
<číslo>

## Slide 7
Notes: KRÁTKÉ VIDEO FUNKCE ŠÍPOVÉ RADLICE (JINÝ DRUH NEŽ V PŘEDEŠLÉM SLIDU)
<číslo>

## Slide 8
PŘÍVĚSNÝ PLUH S RADLICÍ A SYPAČEM – ukázka z Kanady
Notes: POLO AUTONOMNÍ TECHNIKA SE VELMI ÚČINNĚ ROZVÍJÍ V OSOBNÍ A NÁKLADNÍ DOPRAVĚ.
POZADU NEZŮSTANE ANI V ZIMNÍ ÚDRŽBĚ.
<číslo>

## Slide 9
PŘÍVĚS S RADLICÍ A ZÁSOBNÍKEM
NA PEVNÝ A KAPALNÝ MATERIÁL
(GRENOBLE 2019-FRANCIE)
Notes: PŘEDVEDENO V RÁMCI TC KONANEM DEN V CHAMBERY
<číslo>

## Slide 10
TAŽNÉ VOZIDLO S KONTEJNERY NA
KAPALNÝ POSTŘIK
ČELNÍ RADLICE
BOČNÍ RADLICE
OVLÁDANÍ KOL PŘÍVĚSNÉHO PLUHU Joystick z kabiny řidiče -(alpské středisko údržby v Grenoblu)
Notes: FIRMY NEUVÁDĚJÍ DO JAKÉ VÝŠKY SNĚHOVÉ POKRÝVKY MOHOU BÝT NASAZENY
<číslo>

## Slide 11
PŘÍVĚSNÝ PLUH SE SYPAČEM A ROZSTŘIKOVAČEM
PŘÍVOD SOLANKY DO ROZSTŘIKOVAČE UMÍSTĚNÝ ZA BOČNÍ RADLICÍ
ZÁSOBNÍK POSYPOVÉHO MATERIÁLU
ROZTOK SOLANKY NA ŘÍDÍCÍM VOZE
Notes: ZDE JE TŘEBA SE VŠIMNOUT HRAN PLUHŮ, JSOU Z PLASTŮ S ČÍM SE SEZNÁMÍME V NÁSALEDUJÍCÍM SLIDU.
<číslo>

## Slide 12
KOVOVÉ HRANY
KAUČUKOVÉ HRANY
POLYURETANOVÉ HRANY novinka představená na Kongresu v Gdaňsku 2018
MATERIÁL KONTAKTNÍCH HRAN RADLICÍ
Notes: DOLNÍ HRANY PLUHŮ JSOU, 1., 2., 3.
<číslo>

## Slide 13
VÝHODY A PŘEDNOSTI POLYURETANOVÝCH HRAN
VYSOKÁ ODOLNOST PROTI ODĚRU
ODOLNOST PROTI UV ZÁŘENÍ A TEPLOTNÍM VÝKYVŮM
ODOLNÝ DYNAMICKÉMU ZATÍŽENÍ
ODOLNÝ CHEMIKÁLIÍM
ABSORBUJE NÁRAZY A SNIŽUJE HLUČNOST RADLICE O POVRCH VOZOVKY
CHRÁNÍ POVRCH SNADNO KORODUJÍCÍCH MATERIÁLŮ
NEVÝHODY KOVOVÝCH HRAN
KOROZE
HLUČNOST
OPOTŘEBOVÁNÍ SILNIČNÍHO POVRCHU
NEVÝHODY
KAUČUKOVÝCH HRAN
UV ZÁŘENÍ
ZNAČNÝ ODĚR HRANY
NÁRAZOVÝ ÚČINEK KOVÝCH HRAN
Notes: UKÁZKA DOLNÍCH HRAN PREZENTOVANÁ NA ZIMNÍM KONGRESU V GDAŇSKU >>> POLYURETANOVÉ HRANY RADLIC. KAŽDÝ KDO JEZDÍ NA PLUHU MI DÁ ZA PRAVDU, ŽE HRANA RADLICE, KTERÁ STRHÁVÁ Z VOZOVKY SNÍH JE JEDNÍM Z NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH A NEJVÍCE NAMÁHANÝM PRVKEM NA PLUHU. U NÁS SE POUŽÍVAJÍ RADLICE KOVOVÉ, KAUČUKOVÉ HRANY. NA ZÁKLADĚ REKLAMNÍHO LETÁKU JSOU VYPÍCHNUTÉ JEJICH VÝHODY.
<číslo>

## Slide 14
ANALÝZA FUNKCE DOLNÍ SKLOPNÉ HRANY PLUHŮ
HRANA PŘED PŘEKÁŽKOU
HRANA NA PŘEKÁŽCE
PRUŽINA 100%
PRUŽINA 70%
Notes: VELMI ZAJÍMAVÁ JE ANALÝZA FUNKCE PRUŽINY:
NA LEVÉM OBRÁZKU JE V PŘIROZENÉ POLOZE
NA PRAVÉM VE STLAČENÉ ALESPOŇ O JEDNU TŘETINU VÝŠKY PRUŽINY.
PO PŘEKONÁNÍ PŘEKÁŽKY VRÁTI HRANA DO PŮVODNÍ POLOHY
<číslo>

## Slide 15
STUDIE UCHYCENÍ PLUHŮ FIREM WESTERN A BOSS VČETNĚ POHLEDU DO KABINY ŘIDIČE
Notes: SLEDUJTE CO TO DĚLÁ S ŘIDIČEM V KABINĚ PŘI PŘEJEZDU PŘES PŘEKÁŽKU.
TATO VYCHYTÁVKA BYLA PODNÍCENA NA ZÁKLADĚ SOUDNÍHO PROCESU V USA…
<číslo>

## Slide 16
VEDOUCÍ VOZIDLO S ŘIDIČEM OVLÁDÁ DALŠÍ TŘI STROJE BEZ OBSLUHY
UKÁZKA AUTONOMNÍHO ŘÍZENÍ VOZIDEL
BEZ ŘIDIČE
https://www.youtube.com/watch?v=Ijl90cyaIeY
Notes: 21
Pluhování s na tři centimetry. Ke kompletní výměně dat mezi vozy dochází každých 0,1 sekundy, tato technologie nese název Digital Short Range Communication (DSRC). Systém má výhodu i v tom, že nezávisle na počasí by auta měla být schopna udržovat stále vhodný rozestup pro co nejefektivnější odklízení sněhu.
<číslo>

## Slide 17
DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ PLUHU Z KABINY PRVNÍHO VOZU.
PŘESNOST JE 3 CM.

## Slide 19
Opěru skladu vytváří
jeden nosný kontejner
MOBILNÍ SKLADY
SYPKÝCH MATERIÁLŮ
7,5 m
Notes: ENORMNÍ 7,5 METRU KLENBA DOVOLUJÍCÍ PRACOVAT S BĚŽNÝMI NAKLADAČI
TEN SKLAD POJME 120 m² ZAKRYTÉHO POVRCHU- SESTAVENÝ Z 40 stop KONTEJNERŮ.
<číslo>

## Slide 20
Opěra ve výšce
dvou nosných kontejnerů skladu
9,5 m
12,5 m
Notes: VELKÝ KONTEJNEROVÝ SKLAD NA SYPKÉ MATERIÁLY 12 x
<číslo>

## Slide 21
SKLADOVÁNÍ CHLORIDU SODNÉHO – (Středisko údržby v Grenoble 2019)
Notes: SOUČÁSTI TC2 2019 V CHAMBERY JSME NAVŠTÍVILY SILNIČNÍ DEPO V ALPSKÉ OBLASTI, KDE SE SŮL SKLADUJE V OTEVŘENÝCH SKLADECH „VOLNĚ“ NAVZDORY POVĚTRNOSTNÍM PODMÍNKÁM.
<číslo>

## Slide 22
SKLAD CHLORIDU VÁPENATÉHO (Grenoble 2019)
Notes: OBDOBNÝM ZPŮSOBEM JE SKLADOVÁN CHLORID VÁPENATÝ JE VOLNĚ NA DVOŘE. BEZ PŘÍSTŘEŠKU VZHLEDEM K TOMU, ŽE MÁ TATO LÁTKA ASI 5 x VĚTŠÍ HYDROSKOPIČNOST JE BALENÁ DO JUTY A IGELEITU
<číslo>

## Slide 23
Pozn.-NOVINKY V TECHNICE NEDOPLNĚNÉ PROTOŽE se neuskutečnil :
- Seminář ČSS Skalský Dvůr (březen 2020)
- Kongres silniční techniky Verona (březen 2020),
-Světová výstava Amsterodam (březen 2020, únor 2021)
- Mezinárodní veletrh Brno 2021, stavební veletrh Brno 2020
Použité ukázky jsou se souhlasem výrobců z Kongresu PIARC Gdaňsk 2018, na výběru spolupracoval Ing. Ježek
Notes: NA ZÁVĚR VÁS CHCI UPOZORNIT NA MEZINÁRODNÍ VELETRH STAVEBNÍ SILNIČNÍ TECHNIKY VE VERONĚ.
<číslo>

## Slide 24
DĚKUJI ZA POZORNOST
PAVEL ŠUSTR
Obměny techniky se nebojme. Záloha musí vždy být v pohotovosti.