## Slide 1: Dopravní značení v Plzeňském kraji
SPRÁVA A ÚDRŽBA SILNIC PLZEŇSKÉHO KRAJE, p. o.

## Slide 2: Základní informace
Krajská správa a údržba silnic byla založena jako příspěvková organizace ke dni 23.11.2009 sloučením původních šesti okresních správ, nese název Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o. a jejím zřizovatelem je Plzeňský kraj
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje má ve své správě 4 604 km silnic druhé a třetí třídy na území Plzeňského kraje, přičemž dle pokynů zřizovatele pečuje i o další jím svěřený majetek
SÚSPK je organizačně členěna do 23 provozních středisek rovnoměrně rozmístěných v rámci Plzeňského kraje

## Slide 3: Organizační a teritoriální členění
Z organizačně-teritoriálního pohledu je SÚSPK rozdělena „historicky“ dle hranic dřívějších okresů a dále pak podle jednotlivých sídel na provozní střediska:
Domažlice 3 provozní střediska
Klatovy 5 provozních středisek
Plzeň-jih 4 provozní střediska
Plzeň-sever 4 provozní střediska
Tachov 4 provozní střediska
Rokycany 3 provozní střediska a Plzeň-město + středisko péče o zeleň

## Slide 4: SILNIČNÍ SÍŤ V PLZEŇSKÉM KRAJI
Plzeňský kraj má třetí nejdelší silniční síť v ČR s celkem 5 067 km silnic I., II a III. tříd a 1 263 mostů
územní rozloha 7 649 km2
Ve správě SÚSPK
  silnice II. třídy 1 494 km
  silnice III. třídy 3 110 km
  mosty 964

## Slide 5: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LINIOVÉ
v roce 2016 SUSPK pořídila stroj HOFMANN H18-1 na středisko Klatovy

## Slide 6: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LINIOVÉ
strojní vybavení: auto nad 3,5t + podvalník + stroj na VDZ Hofmann H18-1, dodávka pro přípravu pracovníků
personální obsazení: 4 dělníci (případně 2 dělníci na řízení provozu) ze střediska Klatovy
cílem pořízení této technologie bylo zvýšení bezpečnosti provozu na krajských silnicích II. a III. tříd
provedením VDZ se zlepšuje orientace na vozovce, obzvláště za špatné viditelnosti
snižují se škody na krajnicích silnic a dalším silničním příslušenství
při provádění VDZ je využíván vysoký podíl použití stroje a minimální podíl ručních prací
obnova VDZ je plánována na základě kvality dané vozovky a její roční plán je sestavován ve spolupráci s vedoucími středisek

## Slide 7: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LINIOVÉ
při zkušebním provozu stroje v roce 2016 byla zkoušena barva od několika dodavatelů a byl vybrán materiál, který zajistil bezproblémové použití ve stroji a s deklarovanými parametry životnosti po provedení
výkony jsou ovlivňovány hlavně závislostí na vývoji počasí, kdy vozovka nesmí mít pod +5°C a musí být zcela čistá a suchá
životnost barvy je stanovena dle zatížení na dané komunikaci od 1 po 4 roky kdy barva max. do 2 let ztrácí z 90% retroreflexi v závislosti na zatížení komunikace
obnova se provádí dle TP-70,TP-133 a Vyhlášky 294/215Sb. včetně norem a závěrů z porady dopravních inženýrů z roku 2016

## Slide 8: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LINIOVÉ
Tendence vývoje:
v současné době se jeví jeden stroj na obnovu liniového značení krajských silnic jako dostačující
rozvinutí technologie – přechod ze systému se vzduchovým stříkáním na systém Airless
rozdíl mezi systémy:
  u vzduchového systému Airspray je tlakován kompresorem vzduch, který se následně v pistoli mísí s barvou, kterou rozprašuje vyšším tlakem než u Airless systému
  Airless systém používá vysokotlakou pístovou pumpu na barvu, tudíž barva usychá až na povrchu při styku se vzduchem a nikoli v pistoli, tzn. delší životnost příslušenství, až o 55% nižší tvorbu mlhy při nástřiku na vozovku a jednodušší čištění po aplikaci barvy

## Slide 9: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - LINIOVÉ
Plnění výrobního plánu VDZ liniového 2016 – 2020 v bkm čar, plán 2021
Chart: 
| 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | plán 2021
 | 604 | 716 | 661 | 723 | 656 | 600

## Slide 10: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ
strojní vybavení: dodávka + podvalník + Hofmann H9 98:2
personální obsazení: 3 dělníci (případně 2 dělníci na řízení provozu) ze střediska Sušice
cílem pořízení vybavení bylo zvýšení bezpečnosti provozu na krajských silnicích II. a III. tříd
obnovou se zlepšuje retroflexe VDZ, obzvláště za špatné viditelnosti
provádění je závislé na klimatických podmínkách, kdy vozovka nesmí mít pod +5°C a musí být zcela suchá
obnova je plánována na základě míry opotřebení plošného VDZ a její roční plán je sestavován ve spolupráci s vedoucími středisek
v rámci plošného VDZ se mohou řešit tyto piktogramy:
- přechody pro chodce, dopravní stíny a šrafy, dělící čáry
    - STOP čáry, pruhy řazení a rozjezdy
- zastávky BUS
- speciální dopravní značení - např. opticko - psychologická brzda
- nápisy a značky na silnici

## Slide 11: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ
obnovou plošného vodorovného dopravního značení vlastními pracovníky se začalo v roce 2016 se strojem, který byl již ve výbavě organizace
stroj byl určen na nástřik barvy, která ovšem dlouho nevydržela vzhledem ke zvýšenému provozu vozidel (přechody, BUS zastávky)
z důvodu velké poruchovosti stroje a minimálnímu využití se v roce 2016 výkony nezaznamenávaly
po nákladné opravě stávajícího stroje se v roce 2017 obnova prováděla dle ročních plánů technologických oprav. Výkony tohoto stroje byly však stále nedostatečné
v roce 2017 se začalo uvažovat o provádění VDZ v materiálu plast, pro vyzkoušení bylo využito stěrkování plastu do papírovou páskou oblepených tvarů - tato technologie se osvědčila ve výběru materiálu
v roce 2019 byl do strojního vybavení SÚSPK pořízen nový stroj na stříkaný plast Hofmann H9 98:2, který však špatně fungoval při aplikaci. Po dohodě s výrobcem byl po dobu záruční opravy nahrazen zapůjčeným strojem

## Slide 12: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ
pořízením stroje se zvýšil podíl strojové pokládky
v letošním roce byly u stroje vyřešeny poslední problémy s konzistencí aplikovaného materiálu
ke zvýšení výkonu přispělo i pořízení šablon na obnovu piktogramů (odbočovací šipky, BUS, invalidi a další), aby odpadlo náročné oblepování požadovaného piktogramu při provádění obnovy
v roce 2020 byl pořízen nový stroj na broušení VDZ v plastu, který odstraní staré a provozem poškozené VDZ v plastu
stříkaný plast strojní pokládkou prodloužil jak kvalitu tak i životnost obnovy na 3 až 4 roky dle exponovanosti
Tendence vývoje:
- v současné době je kapacita i obsazenost pracovníky dostačující
- dochází k cyklické obnově plošného VDZ
- do budoucnosti o rozšiřování této technologie neuvažujeme

## Slide 13: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ
v roce 2019 SUSPK pořídila stroj HOFMANN H9 98:2 na středisko Sušice

## Slide 14: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ

## Slide 15: VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ - PLOŠNÉ
Chart: 
| Barva 2017 | Plast 2017 | Barva 2018 | Plast 2018 | Plast 2019 | Plast 2020 | Plán Plast 2021
 | 1800 | 2500 | 764 | 1139 | 1834 | 2100 | 2000
Plnění výrobního plánu VDZ plošného 2016 – 2020 v (m2) , plán 2021

## Slide 16
Děkuji za pozornost